# 1.2.Требования к сырью и материалам

# Сарафаны изготавливаются из материалов, указанных в табл. 2

# Таблица 2

| Наименование материалов | Артикул ткани | Назначение материала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ткань камвольная полушерстяная | содержание шерсти не менее 45% | Для верха изделия |  |
| Дублерин клеевой на тканой основе | плотность 40-50г/м2 | Для дублирования подборта и обтачки спинки |  |
| Пуговицы 14-15мм |  | Для застегивания сарафана и регулирования хлястика |  |
| Косая бейка ширина 20 мм |  | Для окантовывания проймы |  |
| Нитки армированные | 35ЛЛ | Для стачивания деталей |  |
| Нитки лавсановые | 33Л | Для обметывания петель и отделочных строчек |  |
| Нитки п/э | 40/2 | Для обметывания срезов деталей |  |
| Нитки Guterman |  | Для подшивки низа |  |

# Примечание. Цвет фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

# 1.3. Основные требования к изготовлению

рафаны     1.2. Брюкия на брюкиСарафан отрезной по линии талии, полуприлегающего силуэта со средним швом по спинке. Перед и спинка сарафана с отрезными бочками, рельефы расположены от проймы. Линия талии занижена. Линия низа сарафана расположена чуть выше колена. Сарафан двубортный, застегивается на 5 рядов пуговиц  и обметочные прорезные петли, а так же на 1 пуговицу и обметочную прорезную петлю. В  рельефах спинки расположены хлястики, застегивающиеся на 2 пуговицы              для регулировки прилегания по линии талии. На переднем полотнище юбки расположены 3 односторонние складки. На заднем полотнище юбки расположены вытачки. Перед сарафана обработан подбортом, а спинка обработана  обтачкой из основной ткани. Проймы сарафана окантованы косой бейкой. Низ обметывается и подшивается на спецмашине потайного стежка. Отделочные строчки по рельефам спинки и полочки. Дублирование обтачки и подбортов производят при температуре 120-130  С, время прессования 15-20 сек. Все открытые срезы обметываются. Низ сарафана подшивается на универсальной машине.

# Классификация и виды стежков, строчек, швов – по ГОСТ 12807 – 2003.

# Требования к стежкам, строчкам и швам – по ОСТ 17-835 – 80.

# Ширина швов: стачивания – 1,0 см, обтачивания – 0,7 см.

Отделочные строчки: 0,1-0,2 см от края – по горловине.

# Частота стежков: строчек стачивания и отделочных  – 3-4стежка/см.

# 2.Требования к маркировке продукции

# Маркировка сарафанов должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на бумажную этикетку, прикрепляемую к изделию и тканевый товарный ярлык, который втачивается в левый боковой шов обтачки на 2-5 см от проймы..

# Маркировка  содержит следующую информацию:

# наименование страны, где изготовлена продукция;

# наименование и местонахождение  изготовителя;

# наименование и вид (назначение) изделия;

# дата изготовления;

# единый знак обращения на рынке.

# В дополнение к обязательным требованиям маркировка должна имеет следующую  информацию с указанием:

# вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия;

# размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой;

# символов по уходу за изделием.

# Информация пишется  на русском языке.

# Упаковка

# Сарафаны  аккуратно складываются и упаковываются в полиэтиленовый пакет.

# Для упаковывания сарафанов, по требованию заказчика,  может применяться транспортная тара – ящики из гофрированного картона. Предварительно сарафаны комплектуют в стопки по 5 штук.

# 4. Методы контроля

# Методы контроля качества сарафанов - по ГОСТ 4103 – 82.

# Определение сортности – по ГОСТ 12566 – 88.